# ΑΣΚΗΣΗ 8

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Βαθμολογία, μαγνητομέτρου, προσδιορισμός της σταθεράς μ0 και εύρεση μαγνητικού πεδίου από το διάνυσμα της μαγνητικής δύναμης σε ηλεκτρικό αγωγό.

# ΣΚΟΠΟΣ : Να μελετηθεί το μαγνητικό πεδίο που παράγουν ρευματοφόροι αγωγοί και να συγκριθεί με το μαγνητικό πεδίο μαγνητών. Να μελετηθεί η μαγνητική δύναμη σε ρευματοφόρο αγωγό.

# ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

- Κυκλικοί ρευματοφόροι αγωγοί (πηνία)  με 10 ή 5 σπείρες (Ν=10 ή 5) και ακτίνες R=10cm και R=20cm.

- Ευθύγραμος ρευματοφόρος αγωγός.

- Τροφοδοτικό ac και dc ρεύματος.

- Αμπερόμετρο.

- Ανιχνευτής μαγνητικού πεδίου (Axial B-probe).

- Μετρητικό μαγνητικού πεδίου (Teslameter).

- Μικροί κυλινδρικοί μαγνήτες.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ μέτρησης μαγνητικού πεδίου

Σχήμα 1 Πειραματική διάταξη μέτρησης μαγνητικού πεδίου κυκλικών πηνίων.

Κυκλικό πηνίο με Ν=5 ή 10 σπείρες τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα i στη περιοχή 0-6 Α με τη βοήθεια τροφοδοτικού. Το μαγνητικό πεδίο Bz κατά μήκος του κάθετου άξονα z στο κέντρο του πηνίου  μπορεί να μετρηθεί τοποθετώντας έναν ανιχνευτή μαγνητικού πεδίου (μαγνητόμετρο). Στο άκρο του στελέχους του μαγνητομέτρου υπάρχει ο αισθητήρας Hall που είναι ευαίσθητος σε μαγνητικά πεδία παράλληλα με τη διεύθυνση του στελέχους. H αρχή λειτουργίας του αισθητήρα Hall βασίζεται στο φαινόμενο Hall. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στον αισθητήρα διαβάζεται απευθείας στο μετρητικό Teslameter σε mTesla (mT).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ εύρεσης του μαγνητικού πεδίου από τη μαγνητική δύναμη σε αγωγό.

Σχήμα 2 Πειραματική διάταξη μελέτης μαγνητικής δύναμης σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό.

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Περιγράφεται στο VideoAskisi8a)

Α.1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Τα παρακάτω παιδία τα βλέπετε πειραματικά στο VideoMagnets)

# Α2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Τo παρακάτω πείραμα υπάρχει στο VideoOesterdExp)

Σε μια ποιό ποσοτική μελέτη βρέθηκε πειραματικά το μέγεθος του μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται στο γύρω χώρο από ένα στοιχειώδες τμήμα dL ευθύγραμμου αγωγού και από τι εξερτάται.

Αφού το μαγνητικό πεδίο παράγεται μόνο όταν διαρρέεται ο αγωγός από ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή όταν έχουμε κίνηση φορτίων, τότε συμπεραίνουμε ότι το μαγνητικό πεδίο δημιουργείται από φορτία που βρίσκονται σε κίνηση. Επομένως η βαθύτερη αιτία που παράγει το μαγνητικό πεδίο είναι: η κίνηση των φορτίων. Προκύπτει το εξής ερώτημα: ποια είναι η σχέση της ποσότητας του φορτίου και της ταχύτητάς του με το παραγαγώμενο μαγνητικό πεδίο.

Όμως στη πράξη δεν έχουμε κίνηση μεμονωμένων φορτίων αλλά συλογική κίνηση φορτίων μέσα σε αγωγούς παράγοντας ηλεκτρικό ρεύμα και γιαυτό χρησιμοποιούμε τον Νόμο Biot-Savart.

Α3. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Τη παραπάνω διαδικασία της ολοκλήρωσης με βάση το νόμο Biot-Savart μπορώ να εφαρμόσω  επάνω σε ευθύγραμμο αγωγό μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ρεύμα i για να βρώ το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί στο χώρο ως εξής :

Α4. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (Τα παρακάτω υπάρχουν στο VideoCoil

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται πως παράγεται το μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού.

Α5. Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα ηλεκτρόνια των ατόμων περιφερόμενα γύρω από τον πυρήνα παράγουν κυκλικό ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και μαγνητικό πεδίο. Επιπλέον κυκλικό ρεύμα και επομένως μαγνητικό πεδίο παράγουν και τα ηλεκτρόνια και ο πυρήνας λόγω ιδιοπεριστροφής (σπιν).

Α6. ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Τo παρακάτω πείραμα υπάρχει στο VideoMagnForce)

Τι συμβαίνει όμως όταν αγωγός διαρρεόμενος από ηλεκτρικό ρεύμα βρεθεί μέσα σε μαγνητικό πεδίο; Αναμένεται ότι θα ασκηθεί μαγνητική δύναμη, όπως μαγνητική δύναμη ασκείται μεταξύ μαγνητών,

αφού ο ηλεκτρικός αγωγός συμπεριφέρεται σα μαγνήτης δημιουργώντας μαγνητικό πεδίο.

A7. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ HALL

Αν έχουμε ένα κομμάτι αγώγιμου υλικού που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα i μέσα σε μαγνητικό πεδίο Β, τότε θα ασκηθεί μαγνητική δύναμη στα φορτία που διαρρέουν το αγώγιμο υλικό και αυτά θα εκτραπούν εγκάρσια προς τη μία πλευρά του υλικού φορτίζοντάς τη και παράγοντας διαφορά δυναμικού ΔVHall. Το φαινόμενο αυτό είναι to φαινόμενο Hall που περιγράφεται ποιό κάτω.

Με βάση το φαινόμενο Hall ένα αγώγιμο δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αισθητήρας μαγνητικού πεδίου και να λειτουργήσει σα μαγνητόμετρο.

Επίσης με βάση το φαινόμενο Hall σε ένα δείγμα ημιαγωγού μπορούμε να προσδιορίσουμε πολύ σημαντικές παραμέτρους: Tο είδος και τη συγκέντρωση των φορέων (οπές ή ηλεκτρόνια).

Μπορούμε να μετρήσουμε επίσης τη συγκέντρωση των ηλεκτρονίων ή οπών

A8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τα παρακάτω τα βλέπετε και στο VideoAskisi8b

Παραπάνω βρέθηκε η έκφραση του μαγνητικό πεδίου Βz κατά μήκος του άξονα ZZ΄ που είναι κάθετος στο επίπεδο του κυκλικού αγωγού και διέρχεται από το κέντρο, όπου το μήκος z μετρείται επάνω στον άξονα ZZ΄ με αρχή το κέντρο του κυκλικού αγωγού. Αν τοποθετήσουμε συνολικά Ν κυκλικές σπείρες τότε το μαγνητικό πεδίο γίνεται:

(6)

Για z=0 (κέντρο του πηνίου) έχουμε

(7)

Το μαγνητικό πεδίο το μετρούμε με τη βοήθεια του αισθητήρα Hall, του οποίου η αρχή λειτουργίας του αισθητήρα βασίζεται στο φαινόμενο Hall όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου που υπάρχει στον αισθητήρα διαβάζεται απευθείας στο μετρητικό Teslameter σε mil Tesla (mT).

Στην άσκηση αυτή θα επιβεβαιώσουμε πειραματικά την ισχύ της σχέσης (6). Αυτό απαιτεί να μετρήσουμε τη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου σε τέσσερα διαφορετικά πειράματα όπου θα μεταβάλλουμε κάθε φορά μία από τις παραμέτρους, ρεύμα I, ακτίνα πηνίου R, αριθμού σπειρών N και απόστασης z, της σχέσης (6) κρατώτας τις υπόλοιπες παραμέτρους σταθερές.

Τέλος με βάση σχέση (7) η οποία προβλέπει τη γραμμική εξάρτηση του μαγνητικού πεδίου Bz από το ρεύμα I, μπορούμε να προσδιορίσουμε πειραματικά από τη κλίση της ευθείας τη σταθερά μο.

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται ενδεικτικά αποτελέσματα της Άσκησης 8 για να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας που θα πάρετε. (Δεν είναι απαραίτητο να είναι ακριβώς ίδια, γιατί πάρθηκαν άλλη χρονική στιγμή και η τοποθέτηση των πηνίων και του ανιχνευτή μπορεί να είναι λίγο διαφορετική, επιπλέον υπάρχουν και τα πειραματικά σφάλματα.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

| I=6.0A z=0 | Bπειρ (mTesla) |
| --- | --- |
| Μικρό Πηνίο (R=10 cm) | 0.35 |
| Μεγάλο Πηνίο (R=20 cm) | 0.17 |

Το Bπειρ φαίνεται να υποδιπλασιάζεται όταν η ακτίνα του πηνίου διπλασιάζεται σε πολύ καλή συμφωνία με την παραπάνω θεωρητική εξίσωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

| Μικρό Πηνίο z=0, I=6.0 A | Bπειρ (mTesla) |
| --- | --- |
| Ν=5 | 0.17 |
| Ν=10 | 0.35 |

Το Bπειρ φαίνεται να διπλασιάζεται όταν οι σπείρες διπλασιάζονται, σε πολύ καλή συμφωνία με την παραπάνω θεωρητική εξίσωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙI  Μικρό Πηνίο, R=10 cm, z=0, Ν=10

| i (A) | Bπειρ (mT) | Bδιορθ = Α(z=0) Bπειρ (mT) |
| --- | --- | --- |
| 0.874 | 0.05 | 0.05383 |
| 1.745 | 0.1 | 0.10766 |
| 2.03 | 0.11 | 0.11842 |
| 2.6 | 0.15 | 0.16149 |
| 3.42 | 0.19 | 0.20455 |
| 4.1 | 0.24 | 0.25838 |
| 5.1 | 0.3 | 0.32297 |
| 5.68 | 0.33 | 0.35527 |
| 6 | 0.35 | 0.3768 |

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Παρατηρώ ότι το μαγνητικό πεδίο αυξάνεται γραμμικά με το ρεύμα σε πολύ καλή συμφωνία με την εξίσωση της Bz.

Επίσης με τη βοήθεια της κλίσης Κ (slope) και του σφάλματος ΔΚ (standard Error) που βρήκαμε με την βοήθεια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων (βλέπε ένθετο πίνακα στο διάγραμμα 1) και με βάση τις σχέσεις :

μ0 = Κ/50 x 10-3 (N/A2) και Δμ0 = ΔΚ/50 x 10-3 (N/A2)

βρήκαμε μ0 = 1.27164 x 10-6 N/A2 και Δμ0 = 1.66653 x 10-6 N/A2.

Στρογγιλεύοντας το σφάλμα Δμ0 σε 1 ΣΨ έχω : Δμ0 = 0.02 x 10-6 N/A2

Παρατηρώ ότι το σφάλμα 0.02 αντιστοιχεί στο τρίτο ΣΨ της μ0.

Τότε γράφω τη μ0 με τα σωστά ΣΨ  :  μ0 ± Δμ0 = ( 1.27 ± 0.02 ) x 10-6 N/A2.

Βλέπουμε ότι στο παραπάνω διάστημα εμπίπτει η γνωστή τιμή μ0 = 1.26 x 10-6 N/A2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV 	Σφάλμα ΔBπειρ =0.01 mT,  Ν=10,  I=6A

| z (cm) | Bπειρ (mT) | Bθεωρ (mΤ) | Α= Bθεωρ/ Bπειρ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.34 | 0.3768 | 0.09766 |
| 0.005 | 0.34 | 0.37539 | 0.09428 |
| 0.01 | 0.34 | 0.37122 | 0.0841 |
| 0.015 | 0.34 | 0.36443 | 0.06704 |
| 0.02 | 0.34 | 0.35527 | 0.04299 |
| 0.025 | 0.33 | 0.34405 | 0.04083 |
| 0.03 | 0.32 | 0.33111 | 0.03355 |
| 0.035 | 0.31 | 0.31683 | 0.02157 |
| 0.04 | 0.3 | 0.30159 | 0.00529 |
| 0.045 | 0.28 | 0.28575 | 0.02012 |
| 0.05 | 0.27 | 0.26962 | -0.00142 |
| 0.055 | 0.25 | 0.25348 | 0.01373 |
| 0.06 | 0.24 | 0.23758 | -0.0102 |
| 0.065 | 0.22 | 0.22209 | 0.00942 |
| 0.07 | 0.21 | 0.20717 | -0.01365 |
| 0.075 | 0.2 | 0.19292 | -0.03669 |
| 0.08 | 0.18 | 0.17941 | -0.00329 |
| 0.085 | 0.17 | 0.16668 | -0.01995 |
| 0.09 | 0.16 | 0.15474 | -0.03402 |
| 0.095 | 0.14 | 0.14359 | 0.025 |
| 0.1 | 0.13 | 0.13322 | 0.02416 |
| 0.105 | 0.12 | 0.1236 | 0.0291 |
| 0.11 | 0.11 | 0.11469 | 0.04089 |
| 0.115 | 0.11 | 0.10646 | -0.03327 |
| 0.12 | 0.1 | 0.09886 | -0.01152 |
| 0.125 | 0.09 | 0.09186 | 0.02022 |
| 0.13 | 0.08 | 0.0854 | 0.06328 |

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Παρατηρώ πως στη περιοχή z>3 cm οι πειραμταικές τιμές είναι συμφωνούν πολύ καλά με τις θεωρητικές τιμές. Αυτή επομένως η περιοχή μπορρεί να χρησιμοποιηθεί για τη βαθμονόμιση του μαγνητομέτρου. Στην περίπτωση που θα ήθελε βαθμονόμιση τότε οι τιμές του πειρματικού Βz θα είχαν παράλληλη μετατόπιση από τις αντίστοιχες πειραματικές τιμές. Σε αυτή τη περίπτωση η παράλληλη μετατόπιση θα οφείλεται σε αντίστοιχη μετατόπιση του μηδενός, η οποία θα πρέπει να μηδενιστεί.

Επίσης παρατηρώ πως στη περιοχή 0-2.5 cm οι πειραμταικές τιμές είναι συστηματικά μικρότερες από τις θεωρητικές τιμές. Αυτό πρέπει να οφείλεται στο γεγονός ότι το πηνίο με τις 10 σπείρες έχει ένα πεπερασμένο μήκος περίπου 1cm. Όμως η θεωρητική σχέση με την οποία υπολογίσαμε το Βz (σχέση (1)) υποθέτει πως όλες, και οι 10 σπείρες, βρίσκονται στο z=0, γεγονός που δεν μπορεί να γίνει πρακτικά αφού καταλαμβάνουν πεπερασμένο μήκος περίπου 1cm.